# 1.Территориальное положение

Село Курай –входит в состав муниципального образования Курайский сельсовет.

Удаленность от  районного центра  – 25 км.

Связь с краевым центром осуществляется по основной транспортной магистрали автодороге Красноярск – Канск – Тасеево.

Общая площадь земель муниципального образования  далее (сельсовет)  составляет 5109 га,  расположена в  восточной части Красноярского края на расстояние 350 км от краевого центра г Красноярск  и в 25 км от районного центра с Дзержинское.  Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием. Основными породами деревьев произрастающих в местных условиях являются тополь,  сосна, ель и береза. Существующих зеленых насаждений недостаточно, мало общественной зелени. В зоне усадебной застройки - основным видом озеленения являются палисадники и фасады жилых домов.

Географическое положение сельсовета можно охарактеризовать  как с точки зрения  круглогодичной транспортной доступности, а также близости к  городу Канска, что может способствовать  развитию выгодных торгово-экономических связей и межрегионального сотрудничества.

Жилая застройка усадебная, представлена преимущественно одноквартирными и двухквартирными жилыми домами в деревянном исполнении.

## 1.1 Природно-климатические условия

Климат  резко континентальный. Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет минус 450С, минимальная  - минус 560С, максимальная – плюс 380С. Господствующее направление ветров – восточное и западное. Максимальная скорость ветров 15 м/сек и более в среднем 20 дней в году.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 970 мм, максимальная 1500 – 2500 и до 2700 мм.

Грунтовые воды залегают на глубине 6 ÷ 18 м.

Основными грунтами являются суглинки, песчаники, мелко и среднезернистые пески.

## 1.2 Существующее положение.

В настоящее время в с.Курай, д.Петровка  существует централизованное система водоснабжения

Расположено две водонапорных башни: одна — с.Курай, одна – д.Петровка.

# 2. Водоснабжение.

## 2.1 Анализ водопотребления.

Водопотребителями с.Курай д.Петровка  являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- сельское хозяйство

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население с.Курай д.Петровка  составляет:

на расчетный период                                                       - 798.чел.

## 2.2 Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами

принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

на расчетный срок                 –    364,3  м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблицы №1-4

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица №1.

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 0,798 | 239.4 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды сельского хозяйства | 10% |  | 190,00 |
| Всего | 798 | 429.4 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

Таблица №2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 0,798 | 39,90 |

Расход воды на пожаротушение

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу №3

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Таблица №3

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м³. |
| Расчетный срок |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 0,798 | 1 | 10 | 10 | 6,27 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 0,798 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1,6 |
| Итого | 7,87 |

Количество пожаров 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы  сведены в таблицу №4

Объемы водопотребления

Таблица №4

| № п/п | Наименование расходов | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке | 429.4 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 39.90 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 7,87 |
| Всего | 477.17 |

## 2.3 Определение максимальных расчетных расходов воды.

Максимальные расходы воды определяются согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства территории и режимов эксплуатации системы водоснабжения.

Расчетный максимальный суточный расход составит Qмах =  477.17м³/сут

Расчетный максимальный часовой  расход составит Qмах = 18.3 м³/час

# 3. система водоснабжения.

На данный момент времени на территории администрации  имеется

централизованное водоснабжение (с.Курай )

Схема водопровода в с.Курай  прилагается.

Водозабор из подземного источника

Существует  площадка  для размещения водозабора с.Курай  ,

В состав подземного водозабора входит:  1.Скважина, 2.Резервуар чистой воды, 3 .водоводы.

## 3.1 Схемы централизованного водоснабжения

- При устройстве водозаборного сооружения из подземного источника  были проведены следующие изыскательские мероприятия:

- Технорабочий проект, акты на скрытые работы, акты на испытания, рабочие чертежи.

Работы по строительству водопровода и водонапорных башен выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами  и отвечают требованиям приемки законченных  строительством объектов, изложенным в СНиП III А- 1070  (год строительства 1985 г.).

На сети водопровода  установлены пожарные гидранты колодезной установки. Для обеспечения нужд населения питьевой водой, установка водоразборных колонки.  Подключение отдельных потребителей напрямую к водопроводу, с вводом трубопровода в здание определяется техническими условиями на подключение. Дальнейшее подключение потребителей в магистральному водопроводу осуществляется в частном порядке по согласованию с эксплуатирующей организацией.  Для регулирования неравномерности водопотребления предполагается устройство насосной станции  с установкой в ее составе насосных агрегатов с двигателями, оборудованными частотными преобразователями. Данное решение позволит отказаться от эксплуатации существующих водонапорных башен.

На водопроводной сети предполагается установка запорной арматуры для отключения отельных участков кольцевой сети на случай проведения профилактических и ремонтных работ. Трубопроводы для системы водоснабжения предлагается применить полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001.

Диаметры трубопроводов определяются расчетом. Прокладку трубопроводов предлагается проводить бестраншейным методом (горизонтальное бурение), что позволит избежать дополнительных затрат на последующее благоустройство территории, вывоз грунта во временный отвал в процессе строительства и других мероприятий, связанных с проведением монтажных работ при строительстве водопроводных сетей и сооружений.

## 3.2 Водоводы и сооружения на них.

На сетях водопровода  установлены пожарные гидранты колодезной установки и водозаборные колонки.  Сети водопровода необходимо заменить  на полиэтиленовые напорные трубы низкого давления диаметром 110 ÷ 160 мм. Глубина заложения труб с учетом предотвращения замерзания воды в них в зимний период – 2.9-3.1м.

Диаметры труб водопровода определены с учетом гидравлического расчета сети водопровода. При проходе дюкером через водоток приняты стальные трубы.

При трассировке магистральных водоводов обеспечивается выделение ремонтных участков на сети из условия отключения их на время профилактических работ.

## 3.3 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Зоны санитарной охраны предусмотрены в водоводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности согласно СНиП 2.04.03-84.
	границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения (скважины) – 30 м скважины. Второй пояс зоны охраны для скважины не предусматривается. Граница зоны санитарной площадки водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории надлежит принимать 10 м.

Оглавление

1.Территориальное положение	1

1.1 Природно-климатические условия 	1

1.2 Существующее положение.	1

2. Водоснабжение.	2

2.1 Анализ водопотребления.	2

2.2 Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке	2

2.3 Определение максимальных расчетных расходов воды.	3

3. система водоснабжения.	4

3.1 Схемы централизованного водоснабжения	4

3.2 Водоводы и сооружения на них.	5

3.3 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ	5

Оглавление	6

3.3.Зоны санитарной охраны                                                                                                    5

Заказчик: Администрация Курайского сельсовета.

Объект:  Разработка схемы водоснабжения

Курайского сельсовета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Водоснабжение

2014 г.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12